ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в конкурсную документацию

на выполнение работ по разработке проектной документации для реконструкции распределительных и тепловых сетей

Внести изменение в Приложение №1 к конкурсной документации «Техническое задание».

# ИЗМЕНЕНИЕ  В  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта на реконструкцию тепловых распределительных сетей квартала 1 А в д.Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области .

| 1. Наименование проектируемого объекта | Реконстркция тепловых распределительных сетей в д. |
| --- | --- |
| 2. Местоположение предприятия Адрес объекта | Д.Новое Девяткино.Квартал 1А Всеволожского района ЛО |
| 3. Основание для проектирования | Адресная программа капитального строительства и реконструкции д.Новое Девяткино на 2009г. |
| 4. Стадия проектирования | Рабочий проект |
| 5. Организация - Заказчик | Новодевяткинское СП |
| 6. Проектная организация |  |
| 7. Основные технические показатели объекта. | Расчетные параметры: Р = 16 кгс/см2 Тi/Т2=150/70ОС; Тн.в.= 26ОС . Участок 1:ввод из р/с ж/д «Китеж Строй» от Узла учета до т/ц ж/д 37а, 37б, 39; L ~ 61,3п.м.трассы; 2Дн = 133х6 мм; L ~ 63,3 п.м.трассы;2Дн = 108х5 мм L ~ 83,7 п.м.трассы;2Дн = 89х4 мм Участок 2:р/с квартал 1а от1метра доТК-2 (вкл.) до ТК-3(вкл) + 1метр. L ~ 85 п.м. трассы : 2Дн = 273х7 мм |
| 8. Объемы работ, выполняемые проектной организацией. | 1. Разработать рабочий проект во всех частях в соответствии с действующими государственными стандартами и нормативными документами РФ и субъектов РФ, в соответствии с постановлением РФ № 27 от 16.02.2008г. о требовании и содержании проектной документации. - Геологические и геодезические изыскания; - пояснительная записка; - наружное теплоснабжение - технология производства, в соответствии с требованиями : ПБ 10-573, СНиП 41-02-2003г. -выполнение дренажа вдоль тепловой сети от ТК2 до ТК 3 - защита трубопроводов от электрохимической коррозии выполнить согласно п.13.4; 13,8; 13,11 СНиП 41-02; ГОСТ-9.602-2005. - противопожарные мероприятия; - диспетчеризация и автоматизация ( КИП иА), в соответствии СНиП 41-02-2003г.п.15.4,15,5; генеральный план (ГП); анализы почвы по всем параметрам, для выполнения раздела ООС. получение заключения санитарно-эпидемиологического надзора о обследовании почвы ООС (охрана окружающей среды) ОВОС Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС); Проект организации строительства (ПОС); |
|  | -сметная документация - согласование проекта в следующих организациях: с владельцами инженерных коммуникаций, ОПС КГА, управлением Северо-Западного округа по технологическому и экологическому надзору федеральной службы (Ростехнадзор), с предприятием «Тепловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК – 1» -получение заключения по проекту ГУ «Леноблгосэкспертиза» |
| 9. Требования к технологическому режиму работы объекта. | В соответствии с требованиями : ПБ 10-573-03, СНиП 41-02-2003. |
| 10. Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям. | Согласно градостроительного плана |
| 11.Исходные данные, представляемые Заказчиком. | Акт технического обследования тепловой сети техническое задание; акт выбора земельного участка- по существующей тепловой трассе распоряжение Главы администрации на ПИР; градостроительный план необходимые технические условия. |
| Особые условия | При проектировании выполнить все требования ТУ № 36 Н от 09.12.2008г. № 37Н от 09.12.2008г. |
| 12. Сроки разработки РП. | 1 месяц, согласования 15 дней. |
| 13. Количество экземпляров. | Пять экземпляров на бумажном носителе в сброшюрованном виде , 2-экз в электронном виде. |

Продлить срок приема заявок до 11.00 06 мая 2009 года.

Вскрытие конвертов с заявками провести в 11.00 06 мая 2009 года.

Итоги конкурса подвести в 11.00 13 мая 2009 года

Директор МУ «Агентство по развитию

И обслуживанию территории»                                                      /И.В. Зайцев/